## Slide 1
Ризик – це кількісна оцінка небезпеки.

## Slide 2
Для аналізу ризиків, з якими стикається людина в системі “людина – життєве середовище” або “людина – машина – технологічний процес”, існує певна методологія дослідження ризику, яка включає в себе три фази:
Фаза І – попередній аналіз аварій.
Фаза ІІ – визначення послідовності негативних подій (дерево подій, дерево помилок)
Фаза ІІІ – аналіз можливих наслідків.

## Slide 3
Фаза І – попередній аналіз аварій.
Клас 1 – безпечні. Це помилки персоналу, недоробки в проекті або порушення в роботі окремих вузлів, які не призводять до істотних порушень системи в цілому, людських жертв і пошкодження обладнання.
Клас ІІ – граничні. Це помилки персоналу, недоробки в проекті або порушення в роботі окремих вузлів, які хоч і призводять до істотних порушень системи в цілому, однак піддаються виправленню без людських жертв і значних пошкоджень обладнання.
Клас ІІІ – критичні. Це помилки персоналу, недоробки в проекті або порушення в роботі окремих вузлів, які порушують роботу системи в цілому, призводять до пошкодження обладнання або до таких аварій, що потребують прийняття негайних дій для рятування людей та обладнання.
Клас ІV – катастрофічні. Це помилки персоналу, недоробки в проекті або порушення в роботі окремих вузлів, які істотно порушують роботу системи в цілому, що призводить до руйнування обладнання, травм персоналу та навіть людських жертв.

## Slide 4
Фаза ІІ – визначення послідовності негативних подій (дерево подій, дерево помилок)
Методика, яка ґрунтується на використанні дерева помилок, забезпечує визначення ланцюжка збоїв і відказів обладнання й помилок операторів, що може призвести до “головної події”. Використання дерева помилок дає змогу визначити такі показники, як коефіцієнт неготовності та ймовірності відмови технічних систем, які отримують в результаті спеціальних випробувань або узагальнення досвіду експлуатації.

## Slide 5
Фаза ІІІ – аналіз можливих наслідків
Для кожного виду катастрофи аналіз можливих наслідків буде мати свої особливості, але завжди на цій заключній фазі дослідження ризику необхідно:
Визначити кількість токсичних речовин або енергії, що розсіюються у навколишнє середовище, для кожного можливого шляху розвитку подій.
Виконати оцінку майнових збитків і шкоди здоров’ю людей в результаті можливих аварій.
Простежити шляхи поширення летальних токсинів, ударної хвилі, фронту пожеж тощо.
Виконати загальну оцінку використаної технології.

## Slide 6
За джерелом небезпеки ризики можут бути :
техногенні або природні
Техногенний ризик виникає у зв'язку з аваріями на АЕС, танкерах, небезпечних хімічних виробництвах, руйнуванням гребель водосховищ та іншого.

## Slide 7
Природний ризик пов'язаний з імовірністю проявлення багатьох несприятливих природних явищ.
(злива, ураган, буря, снігопад, землетрус, град, циклон, виверження вулканів, посухи)

## Slide 8
Побутовий ризик – ймовірність шкоди людині в результаті нещасного випадку у побуті.

## Slide 9
Екологічний ризик – це ризик, пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища.

## Slide 10
Соціально-політичний ризик – ймовірність виникнення негативної події, пов'язаної з терористичними актами, військовими конфліктами, антиконституційними чи злочинними діями і можливих збитків від неї (за певний період часу).

## Slide 11
Кількісна оцінка ризику - це відношення кількості тих чи інших несприятливих наслідків їх можливого числу за певний період.

## Slide 13
Сучасний світ відкинув концепцію абсолютної безпеки і прийшов до концепції прийнятного (допустимого) ризику, сутність якої у прагненні до такої безпеки, яку приймає суспільство у даний період часу.

## Slide 14
Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня

## Slide 15
Гранично допустимий ризик — це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.

## Slide 16
Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків

## Slide 17
За критеріями суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища.

## Slide 18
До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:
аварійно-рятувальні служби
об'єкти виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів
бази, склади, арсенали боєприпасів та військового озброєння
об'єкти утилізації боєприпасів, небезпечних речовин та матеріалів;
радіаційно небезпечні об'єкти (крім атомних електростанцій), підприємства з виготовлення і переробки відпрацьованого ядерного палива, підприємства із захоронення радіоактивних відходів, науково-дослідні та проектні організації, що працюють з ядерними реакторами
захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

## Slide 19
До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику належать:
- об'єкти, що за прогнозами можуть опинитися у зоні можливого ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації
- об'єкти, розташовані на територіях з небезпечними гідрологічними та геологічними процесами;
- об'єкти, розташовані на територіях, що за прогнозами можуть опинитися у зоні можливого затоплення у разі прориву або руйнування гідроспоруди;
- проектні та експертні, інші організації, діяльність яких пов'язана із забезпеченням техногенної безпеки у сфері цивільного захисту

## Slide 20
До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

## Slide 21
Дякуємо за
увагу!